## Slide 1: מטלה להערכה חלופית "יישומי מדע הנתונים במצוינות תפעולית"
מר אברהם מורדוך
תעשייה וניהול תשפ"ה, סמסטר ב'
מאת:
ג'ולי הללי, מס ת"ז 322044835

## Slide 2: שאלה מס' 1:
שלב 1 – בניית קובץ ההזמנות וחישוב OTD
בשלב הראשון הקמנו טבלת הזמנות הכוללת את כל הנתונים הדרושים לחישוב מועדי האספקה ומדד ה־OTD:
הוספת תאריך התחלה – לכל הזמנה הוגדר מועד התחלה, המייצג את היום שבו מתחילים בפועל בייצור. זה מאפשר לחשב את מועד הסיום בפועל בצורה מדויקת.
חישוב זמן ייצור לפי תחנות – לכל מוצר קיימים זמני עיבוד בכל תחנה. הכפלנו את זמני העיבוד בכמות ההזמנה, כדי לקבל את זמן הייצור הדרוש בכל תחנה.
הוספת זמן כיוונון (Setup) – לכל מעבר בין תחנות הוספנו זמן כיוונון. הדבר מדמה את הזמן הנדרש להכנת המכונה לפני ייצור סדרה חדשה.
חישוב זמן מצטבר – סיכמנו את זמני הייצור והכיוונון עבור כל ההזמנות לפי סדר העבודה, כדי לקבל את משך הזמן הכולל עד סיום כל הזמנה.
חישוב תאריך אספקה בפועל – חישבנו את מועד הסיום בפועל על ידי הוספת הזמן המצטבר לתאריך ההתחלה, תוך התחשבות בכך שאין ייצור בסופי שבוע.
חישובOTD - השווינו בין תאריך היעד של ההזמנה לבין תאריך האספקה בפועל. OTD הוא אחוז ההזמנות שסופקו בזמן מתוך כלל ההזמנות.
קיבלנו OTD מאוד נמוך של 27%

## Slide 3: שאלה מס' 1:
שלב 2: א' – ניתוח צוואר הבקבוק בתהליך ההרכבה
לצורך שיפור מדד ה OTD ניתחתי וזיהיתי את הצוואר בקבוק שהוא תחנה 5 (הרכבה).כדי להקטין את העומס עליו ניתן לעשות את השלבים הבאים:
הקדמת משימות (Front Loading) – להעביר עבודות מתחנות אחרות מראש כך שכשהן מגיעות לתחנה 5 הן כבר מוכנות ומסונכרנות.
העברת עבודות שאינן צוואר בקבוק מוקדם – למשל עבודות הרכבה פשוטות לבצע קודם, כדי שלא יתפסו זמן מאוחר יותר.
הקטנת זמני סט־אפ – לאגד סדרות דומות לפי צבע ומוצר, לצמצום המעברים.
הוספת שעות עבודה בתחנה 5 – משמרת נוספת או שעות נוספות.
העברת חלק מהעבודות לקבלן משנה – להוריד עומס ישיר.

## Slide 4: שאלה מס' 1:
שלב 2: ב' – ניתוח צוואר הבקבוק ושיפור ה-OTD
חישוב עומס בכל תחנה – סיכמנו את זמני הייצור של כל ההזמנות לכל תחנה, כולל זמני הכיוונון, כדי לזהות את התחנה העמוסה ביותר נמצא שתחנת ההרכבה (תחנה 5) היא צוואר הבקבוק – התחנה שמגבילה את קצב הייצור של המערכת.
התמקדות ב-CCR (צוואר הבקבוק) – מכיוון שההרכבה היא התחנה הקריטית, תזמון ההזמנות בוצע כך שתמיד תהיה לה עבודה רציפה.
הפחתת עומס על הCCR - שיפרנו את סדר העבודה כדי לצמצם זמני כיוונון בהרכבהבעזרת מיון ההזמנות כך שמוצרים מאותו סוג ייוצרו ברצף.
הוספת Buffer לפני הCCR - קבענו מלאי ביניים של הזמנות מוכנות לפני ההרכבה, כדי למנוע מצב שבו התחנה עומדת ללא עבודה במקרה של עיכובים.
בדיקת ה-OTD לאחר השיפור – לאחר שינוי סדר העבודה והוספת הבאפר, חישבנו מחדש את ה־OTD ונרשמה עלייה באחוז ההזמנות שסופקו בזמן.

## Slide 5: שאלה מס' 1:
שלב 3 – התמודדות עם תקלות ושמירה על ה־OTD
הבעיה – מכונת הניקוי ישנה ונוטה להיכשל בממוצע פעם אחת כל שלושה ימים. כל תקלה גורמת להשבתה של כ־3 שעות.
אם התקלה מתרחשת בלי היערכות מוקדמת, היא עלולה לעכב את הייצור ולהוריד את ה-OTD
הפתרון – שמירת )Bufferמלאי ביניים) של מוצרים מוכנים לפני תחנת ההרכבה (ה-(CCR
הבאפר מחושב כך שיספיק להחזיק את ההרכבה פעילה במשך כל זמן התיקון של מכונת הניקוי (3 שעות).
החישוב – נקבע גודל הבאפר לפי קצב הייצור הממוצע של ההרכבה, כך שיכלול את מספר היחידות הדרושות לכיסוי הפסקה של 180 דקות.
התוצאה – גם אם הניקוי מושבת זמנית, ההרכבה ממשיכה לעבוד על מלאי הביניים, ותאריכי האספקה נשמרים.
כך ה-OTD נשאר גבוה ואינו נפגע מתקלות חוזרות.

## Slide 6: שאלה מס' 3:
שלב 1 – בחירת מודל
המודל שבחרתי הוא – VMI (Vendor Managed Inventory)
עקרונות המודל:
הספק מנהל את המלאי אצל הלקוח על בסיס נתוני משיכה בפועל.
מוגדרים שני פרמטרים מרכזיים:
  רמת טריגר - (Reorder Point) קצב צריכה יומי × זמן אספקה (14 יום) + באפר ביטחון.
  כמות הזמנה -(Order Quantity) כמות לכיסוי הצריכה עד המשלוח הבא.
כשהמלאי יורד לטריגר – הספק שולח משלוח שמגיע בדיוק בזמן.
יתרונות המודל:
צמצום מספר פקודות הרכש – ההזמנות מופעלות אוטומטית.
הקטנת מלאי ממוצע – המלאי נשמר סביב רמת הטריגר.
שמירה על ה-OTD -הבאפר מגן מפני חוסרים גם במקרה של עיכובים.
זמינות חומר גלם גבוהה → שמירה על OTD.
צמצום בירוקרטיה והפחתת מספר פקודות הרכש.
ניהול המלאי ע"י הספק חוסך משאבים פנימיים.

## Slide 7: שאלה מס' 3:
שלב 1 – בחירת מודל
חישוב המלאי הממוצע במחסן: